## Slide 1
Hardware II
Netzwerke

## Slide 2: Wozu dient ein Rechnernetz?
Ein Rechnernetz dient dem direkten Datenaustausch zwischen zwei oder mehreren Rechnern.
Alle dafür notwendigen Komponenten (Kabel, Netzwerk-Adapter, Programme etc.) bezeichnet man in ihrer Gesamtheit als „Rechnernetz“.

## Slide 3: Funktionen eines Netzwerks
Einfacher und schneller Datenaustausch möglich
  einfach, weil: kein Daten-Austauschmedium notwendig (z.B. Diskette)
  schnell, weil: sehr schnelle Übertragungsrate
Daten können gemeinsam genutzt werden (Dabei werden die Daten auf einem Rechner gespeichert und von diesem den anderen Rechnern zur Verfügung gestellt.)
Geräte können gemeinsam genutzt werden (z.B. Drucker, der von allen Teilnehmern genutzt werden kann)
Zentrale Software-Nutzung möglich (Auf einem Rechner wird die Software installiert, alle anderen Rechner können diese nutzen.)
  Vorteil: Einfache Wartung der Software
  Nachteil: Bei fehlerhafter Software sind alle Rechner betroffen.

## Slide 4: Netzwerktopologie
Definition: Die Netzwerktopologie beschreibt den strukturellen Aufbau eines Netzwerkes. Sie beantwortet die Frage, wie die Rechner miteinander verbunden sind.
Verbindungsarten (siehe Grafik)
Vollvermaschte Netze:
  Vorteil: auch wenn mehrere Rechner ausfallen, sind die funktionsfähigen untereinander noch erreichbar.
  Nachteil: sehr hohe Kosten für die Verkabelung!
Linien

## Slide 5: Ausdehnungen von Netzwerken
Man unterteilt ein Netzwerk nach seiner Ausdehnung in:
LAN = Local Area Network oder „lokales Netz“
  Verbindung von Rechnern in einem räumlich begrenzten Gebiet
  Übertragungsrate: 10 MBit/Sek. bis 1 GBit/Sek.
MAN = Metropolitan Area Network oder „Stadtnetz“
  Verbindung von Rechnern innerhalb einer Stadt oder Großunternehmens
  Übertragungsrate: 100 MBit/Sek. bis 1 GBit/Sek.
WAN = Wide Area Network oder „Weitverkehrsnetz“
  Verbindung von Rechnern innerhalb eines Landes oder mehreren Ländern
  Übertragungsrate: 64 KBit/Sek. bis 600 MBit/Sek.
GAN = Global Area Network oder „globales Netz“
  Verbindung von Rechnern weltweit
  z.B. Internet, militärisches Netzwerk, weltweit agierende Unternehmen

## Slide 6: Netzwerkart: Peer to Peer
Alle Rechner sind gleichberechtigt
Jeder Rechner kann Dienstleistungen für einen anderen Rechner leisten, z.B.
  Nutzung des Druckers eines anderen Rechners
Problem: Die Arbeitsleistung des beanspruchten Rechners vermindert sich.
  Lösung: Einsatz eines Client-Server-Netzwerks

## Slide 7: Netzwerkart: Client-Server(-Prinzip)
Der „Server“ übernimmt eine oder mehrere Aufgaben für alle „Clients“ im Netzwerk, z.B.
  Datei-Server (zur Datenspeicherung)
  Druck-Server (zur Verwaltung der Druckaufträge)
  Mail-Server (zur Verwaltung der E-Mails)
  Fax-Server (zur Verwaltung von Telefax)
Der „Client“ nutzt die Arbeitsleistung des Servers.

## Slide 8: Netzwerkart: Strukturiertes Netzwerk
Wird in größeren Firmen verwendet, um das Netzwerk logisch aufzuteilen.
Dabei werden die Mitarbeiter einer Abteilung (bzw. Berufsgruppe) zu einer „Gruppe“ zusammen gefasst, die sich in der Software widerspiegelt.
Vorteil: Einer Gruppe können bestimmte Rechte verliehen werden. Beispiel: Die Mitarbeiter der Gruppe „Pflege“ können auf die Dosierung der Medikation eines Patienten zugreifen. Die Gruppe „Pforte“ hat jedoch nur Zugriff auf die Stammdaten des Patienten.

## Slide 9: Netztechnologien 1
Netzwerk-Adapter:
  auch: Netzwerkkarte, LAN-Adapter oder NIC (network interface card)
  Jeder Netzwerk-Adapter besitzt eine eindeutige Adresse, die nicht veränderbar ist. Sie dient der sicheren Identifizierung des Rechners. Man bezeichnet diese Adresse auch als Node-Adresse.
    Ermittlung Win 95/98: winipcfg (Eingabeaufforderung)
    Ermittlung Win NT, 2000 und XP: ipconfig /all (Eingabeaufforderung)
  Aufgaben:
    Leitet die Daten vom Prozessor in das Netzwerk.
    Empfängt Daten von anderen Rechnern aus dem Netzwerk und leitet diese an den Prozessor weiter.
  Aufteilung nach Geschwindigkeit:
    10 MBit (ältere Variante, jedoch noch häufig im Einsatz)
    100 MBit = sog. Fast Ethernet (neuere Variante, die derzeit bei Neukauf eines Rechners den Standard darstellt)
    1000 MBit = GigaBit Ethernet (zur Zeit noch sehr teuer, da nur per Glasfaser-Verbindung realisierbar)

## Slide 10: Netztechnologien 2
Verbindungsstecker:
  per Kupferkabel
    BNC (alt)
    oder RJ-45 (neu)
  per Glasfaser
  per Funk (sog. Wireless LAN)
Achtung: Funktechnologien sind zur Zeit noch nicht abhörsicher!
RJ-45 Stecker
BNC T-Stück
BNC Terminator